## Slide 1: Reingeniería en la Red de Datos de C.T.M. Salto Grande Área Informática y Comunicaciones (AICO) Unidad Comunicaciones Concordia 07 de Noviembre de 2013

## Slide 2
Historia y Evolución de la Red
Servicios Actuales y Proyectados
Motivo de la Reingeniería
Principales aspectos del re-diseño
Evolución del Proyecto
Conclusiones
Agenda

## Slide 4: Dispersión Geográfica del Complejo

## Slide 5: Historia y Evolución
Inicios
  Red MAC – AppleTalk
  Red DecNet (PDP Digital)
Migración1: MAC vs PC?? + Novell (IPX)
Migración 2: Red corporativa TCP/IP
Hubs 1M  Hubs 10M  Switches 3Com 10/100M
Internet: modems telefónicos individuales  2M
Enlace Bs As 380K; Mdeo 512 K
FO MM 100M
Reestructura 2008 – Se define el AICO

## Slide 6: Historia y Evolución
Desde el 2008
  Crecimiento de PCs
  - Aumento de Ancho de Banda
  Crecimiento de Hw de Red y migración a Cisco
  Aumento de Servicios
  Redes WiFi

## Slide 7: Servicios sobre la Red
Sistemas Operativos
Sistemas Administrativos
Internet
Correo Institucional
Intranet
Almacenamiento Masivos
Impresoras en red
Tarjeteros
Actuales
Proyectados
Telefonía IP
CCTV (Analógicas e IP)
Video Conferencia
Radio Digital
Escritorios Virtuales
Sensores

## Slide 8: Reingeniería
Por qué?
Problemas de performance.
Mejorar contingencia de la Red
Mayor ancho de banda y velocidad de transferencia
Incorporar Nuevos Servicios sobre la Red
Mejorar la Gestión y Soporte de la Red

## Slide 9: Reingeniería
Tender nuevos enlaces de FO de los Edificios Centrales al resto de los edificios del complejo, capaces de soportar 10 GE
Implementar un Diseño Jerárquico en 3 capas:
  Definir un CORE de la Red con equipos de alta performance y caminos redundantes
  Implementar la DISTRIBUCION a los Edificio del Complejo con equipos de mediano porte
  Implementar el ACCESO a la red para la conexión final de usuarios
Principales aspectos del Re-diseño (1)

## Slide 10: Diseño Jerárquico en 3 capas

## Slide 11: Reingeniería
Arquitectura que permita implementar:
    VLANs por Edificio y por servicio
    VTP
    STP
    Ruteo a nivel de CORE
    EtherChannels
    Control de puertos y tráfico
    QoS
    PoE
Principales aspectos del Re-diseño(2)

## Slide 12
  Gestión centralizada
    Autenticación de administradores por RADIUS
    Syslog centralizado
    Alarmas
    Respaldo y control de configuraciones
Reingeniería
Principales aspectos del Re-diseño (3)

## Slide 13: Reingeniería
Implementar una solución de WIFI Corporativa con Controladores y
“APs lightweight” para:
    Gestionar centralizadamente los APs
    Permitir el Roaming WIFI
    Dar acceso a diferentes tipos de usuarios (corporativos – proveedores)
Principales aspectos del Re-diseño (4)

## Slide 14: Reingeniería
Selección de la FO
  FO SM 12 hilos
  FO capaz de soportar 10Gbps
  Apta para tendidos exteriores
  Protección antirroedores
  Material Dieléctrico
  Conectores SC/APC

## Slide 15: Reingeniería
Selección de equipos (1)
  Implementar como Equipos de CORE, Switches CISCO Catalyst 4500 Series, en los Edificios Centrales
  Implementar como Equipos de DISTRIBUCION, Switches CISCO Catalyst 3750, en Edificio del Complejo.
  Implementar como Equipos de ACCESO, Switches CISCO Catalyst 2900, en cada Edificio del Complejo para la conexión de usuarios

## Slide 16: Reingeniería
Selección de Equipos (2)
  APs CISCO 1600 802.11a/g/n
  Controladores Cisco 2504
  Crecimiento proyectado

## Slide 17: Reingeniería
  Sistema Gestión Centralizado Cisco Prime

## Slide 18: Evolución del Proyecto
Elaborar/Planificar
Elevar
Convencer
Apoyo
Licitación
Implementación
Cierre

## Slide 19: Conclusiones
Estamos convencidos de que este diseño va a permitir mejorar sustancialmente la Performance de la Red de Datos de CTM SG, su Gestión, Monitoreo y Soporte
Este gran proyecto esta en pleno proceso de ejecución con varias licitaciones adjudicadas y otras por adjudicarse.
Se estima que estará funcionando a pleno a fines de 2014

## Slide 20: Preguntas?

## Slide 21: Muchas Gracias por su Atención!!!! Ing. Gabriela Corrales Lic. Claudio Scattone
FIN